## Slide 1: 011144 Computer Networks
Exercise 1

## Slide 2
1.一条分组交换链路，带宽10Mbps，现有20位用户先后希望建立并保持通信连接，每位用户产生1Mbps的数据流量，会发生下面哪种情况 （）
  (a) 仅有10位用户成功建立连接，剩余10位用户无法建立连接
  (b) 20位用户均不能建立连接
  (c) 20位用户均建立连接，数据通信产生较多丢包和较大时延
  (d) 20位用户均建立连接，每位用户预留0.5Mbps带宽资源

## Slide 3
2. 下面那种不是ISP的连接方式 ()
  (a) 双方连接内容提供商网络实现连接
  (b) 通过客户-提供商方式连接
  (c) 双方接入因特网交换点（IXP）实现连接
  (d) 双方通过对等（Peering）方式连接

## Slide 4
3. 以下那些协议工作在主机/3层路由器/2层交换机上？
  (a) 应用层协议
  (b) 传输层协议
  (c) 网络层协议
  (d) 链路层协议
  (e) 物理层协议

## Slide 5
5. 带宽（bandwidth）和吞吐率（throughput）都是以bps为单位，简述它们的区别。

## Slide 6
考虑下图，服务器通过包含两条链路的路径，向客户端传输两个数据包，每个长度为L，两条链路的传播时延均为dprop。
  (1) 如果第一条链路是整个路径的瓶颈，即Rs<Rc。服务器 “背靠背”传输数据，即完成第一个数据包的传输后立刻开始传输第二个数据包。问客户端收到两个数据包的第一个bit之间间隔多长时间？
  (2) 如果第二条链路是整个路径的瓶颈，即Rc<Rs。服务器完成第一个数据包的传输后等待T，再传输第二个数据包，问T满足什么条件，第二个数据包在路由器中不会排队等待？

## Slide 7
(1) L/RS
(2)
  第二个数据包到达路由器的时间： L/RS + dprop + T + L/RS
  第一个数据包离开路由器的时间： L/RS + dprop + L/RC
  需满足 L/RS + dprop + T + L/RS > L/RS + dprop + L/RC
  所以，T > L/RC – L/RS